## Slide 1
概 述
  非连续内存分配的需求背景
  段式存储管理
  页式存储管理
  页表
  段页式存储管理
■
■
■
■
■

## Slide 2
非连续分配的设计目标
  分配给程序的物理内存必须连续
  存在外碎片和内碎片
  内存分配的动态修改困难
  内存利用率较低
  允许一个程序的使用非连续的物理地址空间
  允许共享代码与数据
  支持动态加载和动态链接
  连续分配的缺点
■
  非连续分配的设计目标：提高内存利用效率和管理灵活性
■

## Slide 3
3
非连续内存分配的实现
  如何实现虚拟地址和物理地址的转换
  软件实现 （灵活，开销大）
  硬件实现 （够用，开销小）
  如何选择非连续分配中的内存分块大小
  段式存储管理 （segmentation）
  页式存储管理 （paging）
  非连续分配需要解决的问题
■
  非连续分配的硬件辅助机制
■

## Slide 4
概 述
  非连续内存分配的需求背景
■
  段式存储管理
  段地址空间
  段访问机制
■
  页式存储管理
■
  页表
■
  段页式存储管理
■

## Slide 5
段地址空间
  进程的段地址空间由多个段组成
  主代码段
  子模块代码段
  公用库代码段
  堆栈段(stack)
■
  段式存储管理的目的
  更细粒度和灵活的分离与共享
■
  堆数据(heap)
  初始化数据段
  符号表等
代码子
模块
堆栈
符号表
主代码
逻辑地址空间
公用库

## Slide 6
段式地址空间的不连续二维结构
堆栈
逻辑地址空间
数据段
代码段
堆
函数库
代码
程序数据
堆栈
物理地址空间
堆数据
用户代码

## Slide 7
段地址空间的逻辑视图
1
3
2
4
逻辑地址空间
1
4
2
3
物理地址空间
段式存储管理

## Slide 8
段访问机制
单地址实现方案
0
n1+n2
s
addr
  段的概念
  段表示访问方式和存储数据等属性相同的一段地址空间
■
  对应一个连续的内存“块”
  若干个段组成进程逻辑地址空间
  段访问：逻辑地址由二元组(s, addr)表示
  s — 段号
  addr — 段内偏移
■
“段基址+段内偏移”实现方案
s
addr
n1
0
0
n2

## Slide 9
段访问的硬件实现
0
程序段
1000
1500
物理地址
段基址
寄存器
+
1000
是
段表
段号
基址
长度
段描述符
操作系统设置段表
CPU
0
19
9
10
段号
偏移
程序P
逻辑地址
段长度
寄存器
≤
500
内存异常
否
MMU
Notes: MMU：存储管理单元

## Slide 10
概 述
  非连续内存分配的需求背景
■
  页式存储管理
  页式存储管理的概念
  页式存储管理的地址转换
■
  页表
■
  段页式存储管理
■
  段式存储管理
■

## Slide 11
页式存储管理
■
  页帧（帧、物理页面, Frame, Page Frame）
  把物理地址空间划分为大小相同的基本分配单位
  2的n次方，如512, 4096, 8192
■
  页面（页、逻辑页面, Page）
  把逻辑地址空间也划分为相同大小的基本分配单位
  帧和页的大小必须是相同的
■
  页面到页帧
  逻辑地址到物理地址的转换
  页表
  MMU/TLB

## Slide 12
帧 (Frame)
■
  物理内存被划分成大小相等的帧
  内存物理地址的表示：二元组 (f, o)
f
o
1
S
F+S
物理地址
f
o
(f,o)
(0,0)
(2F-1,2S-1)
物理地址空间
  f — 帧号 (F 位, 共有2F 个帧)
  o — 帧内偏移 (S 位, 每帧有2S 字节)
  物理地址 = f * 2S + o

## Slide 13
基于页帧的物理地址计算实例
■
  假定
  16-bit的地址空间
  9-bit (512 byte) 大小的页帧
  物理地址表示 = (3, 6)
3
6
物理地址 = 2S*f + o
0
1
9
物理地址
16
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
F=7 S=9 f=3 o=6
实际物理地址 =29 *3+ 6=1536+6=1542
1542
0
(0,0)
物理地址空间
■
  物理地址计算
f
o
(3,6)

## Slide 14
页(Page)
■
  进程逻辑地址空间被划分为大小相等的页
  页内偏移 = 帧内偏移
  通常：页号大小 ≠ 帧号大小
p
o
逻辑地址:
1
S
P+S
2n-1 =(2P-1, 2S-1)
(0,0)
逻辑地址空间
进程逻辑地址的表示：二元组 (p, o)
p — 页号 (P 位, 2P 个页)
o — 页内偏移 (S 位, 每页有2S 字节)
虚拟地址 = p * 2S + o
p
o
(p,o)

## Slide 15
页式存储中的地址映射
  页到帧的映射
  逻辑地址中的页号是连续的
物理地址中的帧号是不连续的
  不是所有的页都有对应的帧
(f1,o1)
(f2,o2)
物理地址空间
逻辑地址空间
(p2,o2)
(p1,o1)

## Slide 16
页表
页表保存了逻辑地址—
物理地址之间的映射关系
(p,o)
逻辑地址空间
物理地址空间
(f,o)
1
16
9
10
f
o
物理地址
页表
p
f
CPU
1
20
9
10
p
o
程序P
逻辑地址
页表基址
页号
帧号

## Slide 17
概 述
  非连续内存分配的需求背景
■
  页式存储管理
  页表概述
  快表
■
  页表
■
  段页式存储管理
■
  段式存储管理
■
  多级页表
  反置页表

## Slide 18
页表结构
每个进程都有一个页表
■
  每个页面对应一个页表项
  页表基址寄存器(PTBR: Page
  Table Base Register)
  随进程运行状态而动态变化
页表
p
1
20
9
10
p
o
1
16
9
10
f
o
物理地址
逻辑地址
f
0
PTBR
CPU
+
1
0
页表项组成
帧号：f
■
页表项标志
■
    修改位(dirty bit)
    引用位(clock/reference bit)
    存在位(resident bit)
Notes: 页表基址寄存器指出了页表的起始位置
存在位：是否有一个物理帧与逻辑页号相对应。若有，存在位是1；否则是0。
修改位：对应的页面中的内容是否有修改
引用位：过去一段时间，是否有对页面的引用，是否访问过这个页面中的某一个存储单元

## Slide 19
页表地址转换实例
假定：具有16位地址的计算机系统
■
  物理内存大小：32 KB
  每页大小：1024字节
物理地址空间
(4,1023)
(0,0)
15
9
10
f
o
物理地址
0
15
CPU
9
10
p
o
逻辑地址
0
1
0
0
1
0
0
页表
0
0
0
0
0
0
1
0
标志位
帧号
1
0
1
0
存在位标志
逻辑地址空间
(3,1023)
(4,0)
(0,0)

## Slide 20
页式存储管理机制的性能问题
内存访问性能问题
■
  访问一个内存单元需要2次内存访问
  第二次访问：访问数据
  第一次访问：获取页表项
页表大小问题：
■
  页表可能非常大
  64位机器如果每页1024字节，那么一个页表的大小会是多少？
如何处理?
■
  缓存（Caching）
  间接（Indirection）访问

## Slide 21
概 述
  页表
■
    页表概述
    多级页表
    快表
  非连续内存分配的需求背景
■
  段式存储管理
■
  页式存储管理
■
    反置页表
  段页式存储管理
■

## Slide 22
  缓存近期访问的页表项
■
  TLB 使用关联存储(associative memory)实现，具备快速访问性能
  如果TLB命中，物理页号可以很快被获取
  如果TLB未命中，对应的表项被更新到TLB中
1
20
9
10
p
o
1
16
9
10
f
o
物理地址
逻辑地址
CPU
CPU中的快表
f
Key
Value
p
p
内存中的页表
f
快表(Translation Look-aside Buffer, TLB)
Notes: 快表——利用缓存的机制来减少对内存的访问
多级页表——通过间接引用的方式来减少页表的长度

## Slide 23
多级页表
p2
o
逻辑地址
p3
p1
通过间接引用将页号分成k级
■
  建立页表“树”
  减少每级页表的长度
第三级页表
第一级页表
第二级页表
p1
p2
p3
Notes: 整个访问的次数是k+1
每一个子页表的基址填在上一级页表的表项当中，即：
第一级页表中的表项是各第二级页表的基址，
第二级页表中的表项是各第三级页表的基址
从下一页PPT中可以看到，第一级页表的基址存储在PTBR（页表基址寄存器）当中
设p1段有 i 位，设p2段有 j 位，设p3段有 k 位：
第一级页表的表项数为2^i个
每个第二级页表的表项数为2^j个
每个第三级页表的表项数为2^k个
具体的访问过程：
p1段作为第一级页表的偏移，找到对应的第二级页表的基址
p2段作为第二级页表的偏移，找到对应的第三级页表的基址
p3段作为第三级页表的偏移，找到与逻辑地址对应的物理页面的基址

## Slide 24
二级页表实例
1
20
10
16
1
16
10
p1
o
f
o
物理地址
逻辑地址
CPU
p2
内存
第二级页表
p2
f
PTBR
+
第一级页表
页表项
p1
CR3
+
Notes: Intel的CPU用CR3寄存器作为PTBR（页表基址寄存器）

## Slide 25
概述
  非连续内存分配的需求背景
■
■
    页表概述
■
■
  段式存储管理
  页式存储管理
  页表
■
    快表
    多级页表
    反置页表
  段页式存储管理

## Slide 26
大地址空间问题
对于大地址空间(64-bits)系统，多级页表变得繁琐.
■
  比如：5 级页表
  逻辑 (虚拟) 地址空间增长速度快于物理地址空间
页寄存器和反置页面的思路
■
  不让页表与逻辑地址空间的大小相对应
  让页表与物理地址空间的大小相对应

## Slide 27
页寄存器(Page Registers)
■
页寄存器示例
■
每个帧与一个页寄存器(Page Register)关联，寄存器内容包括：
  占用页号(Occupier): 对应的页号p
  使用位(Residence bit): 此帧是否被进程占用
  保护位(Protection bits)
  页面大小: 4096 bytes = 4KB
  物理内存大小: 4096*4096=4K*4KB=16 MB
  页帧数: 4096 = 4K
  页寄存器使用的空间 (假设每个页寄存器占8字节):
  虚拟内存的大小： 任意
  页寄存器带来的额外开销:
  8*4096=32 Kbytes
    32K/16M = 0.2% (大约)
Notes: 占用页号：占用这一帧的逻辑页号

## Slide 28
页寄存器方案的特征
■
  优点:
  页表大小相对于物理内存而言很小
  页表大小与逻辑地址空间大小无关
■
  缺点:
  页表信息对调后，需要依据帧号可找页号
  在页寄存器中搜索逻辑地址中的页号

## Slide 29
页寄存器中的地址转换
■
  CPU生成的逻辑地址如何找对应的物理地址?
  对逻辑地址进行Hash映射，以减少搜索范围
  需要解决可能的冲突
■
  快表的限制
  快表的容量限制
  快表的功耗限制(StrongARM上快表功耗占27%)
  在快表中查找对应页表项
  有冲突时遍历冲突项链表
  查找失败时，产生异常
■
  用快表缓存页表项后的页寄存器搜索步骤
  对逻辑地址进行Hash变换
Notes: 两个不同的逻辑地址可能对应到同一个Hash值，需要解决这样的冲突

## Slide 30
反置页表
基于Hash映射值查找对应页表项中的帧号
■
1
f
o
内存
PTBR
+
=?
=?
运行进程PID
Hash
PID
页号
  进程标识与页号的Hash值可能有冲突
  页表项中包括保护位、修改位、访问位和存在位等标识
CPU
p
o
Notes: 反置页表和页寄存器做法的区别是反置页表把进程ID也考虑进来了
反置页表以页帧号排序
得到PTBR和Hash值相加所得的页表项后，还需要核对Hash之前的的进程ID和逻辑号与页表项中的进程ID和逻辑号是否一致，如果一致，说明就是要找的那一项，就可以得到相应的物理页号。如果不一样，即产生冲突。

## Slide 31
0x1
0x123
0
pid
vpn
offset
反置页表的Hash冲突
018F1B
0x123
ppn
offset
索引表
0x18F1C
…
0xAF013
0x0
…
pid
1
…
…
…
…
…
…
…
…
vpn
next
Index
0x0
0x18F1B
0x18F1C
0
3
0xA63
0x18F1B
0x1
---
0x31AB
0x0A921
hash
Notes: 本页这个例子就是产生了Hash冲突的情况：
一个逻辑地址加上它的进程ID做Hash，得到对应结果0x0，以0x0为index值到反置页表中去查找，找到的页表项中的进程ID与逻辑页号和原来的进程ID与逻辑页号不一致，即说明有Hash冲突。根据next字段找到index值为0x18F1B的页表项，这个页表项中的进程ID和逻辑页号与原来的进程ID和逻辑地址一致，那么这一页表项的index值就是所要找的页帧号。再将该页帧号和页内偏移（offset）合在一起，就得到逻辑地址对应的的物理页号和页内偏移。
到目前为止，有三种做法来缓解或者解决页表带来的麻烦：
一是通过快表，它是通过缓存机制来减少对物理内存、对页表的访问
二是多级页表，通过多级来减少页表的大小
三是反置页表

## Slide 32
概述
■
■
  非连续内存分配的需求背景
■
■
■
  段式存储管理
  页式存储管理
  页表
  段页式存储管理

## Slide 33
段页式存储管理的需求
  段式存储在内存保护方面有优势，页式存储在内存利用和优化转移到后备存储方面有优势。
■
■
  段式存储、页式存储能否结合？

## Slide 34
段页式存储管理
  在段式存储管理基础上，给每个段加一级页表
■
0
19
9
15
s
o
0
11
9
f
o
物理地址
逻辑地址
CPU
p
内存
进程P的段表
段表项
s
STBR
+
段S 的页表
p
f
+
Notes: 逻辑地址=段号+页号+页内偏移，如果页表是多级页表，那么页号还可以继续划分成多级
段表项中有相应段的段长度和段基址
段表的基址从STBR获得，页表的基址从段表项中获得
页表项中有物理页帧号

## Slide 35
段页式存储管理中的内存共享
进程B的段表
s
共享段
堆数据段
代码段
jmp (p,o)
57
(p,o)
物理内存
通过指向相同的页表基址，实现进程间的段共享
■
进程A的段表
s
共享段
堆数据段
代码段
f = 2
共享段的共用页表
f = 0
f = 1
Notes: 非连续内存分配的几种做法：段式、页式和段页式。
其共同点就是，分配给一个进程的内存块可以是不连续的。
其区别是，分配块的大小有不同，段式分配的块很大，以一个段为单位；页式分配的块是很小的；段页式是把两种结合起来。